Подача топлива и органы управления - 2.2L Duratorq - Td4 - Корпус дроссельной заслонки

Снятие и установка

Снятие

|  | Снимите крышку и отсоедините провод массы от аккумулятора. Обратитесь к процедуре: Спецификации (414-00 Система зарядки - Общая информация, Спецификации). |
| --- | --- |

|  | Снимите крышку двигателя. Обратитесь к процедуре: Крышка двигателя - 2.2L Дизель(501-05 Отделка салона, Снятие и установка). |
| --- | --- |

|  | Снимите датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP). Обратитесь к процедуре: Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) (303-14B Электронные органы управления - 2.2L Duratorq - Td4, Снятие и установка). |
| --- | --- |

|  | 6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Заглушите все отверстия. |
| --- | --- |

|  | 7. Предостережения: Уплотнение следует использовать повторно только в том случае, если оно не повреждено. Заглушите все отверстия. |
| --- | --- |

|  | 8. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Уплотнение следует использовать повторно только в том случае, если оно не повреждено. • ПРИМЕЧАНИЕ: Не продолжайте разборку, если элемент снимается только для получения доступа. |
| --- | --- |

Установка

|  | 1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала. Установите датчик температуры воздуха. |
| --- | --- |

|  | 2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала. Установите корпус дроссельной заслонки и равномерно затяните винты. Момент затяжки: 9 Nm |
| --- | --- |

|  | 3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала. Подсоедините впускной шланг и закрепите его хомутом. |
| --- | --- |

|  | Состыкуйте электрические разъемы. |
| --- | --- |

|  | Закрепите верхний шланг охлаждающей жидкости. |
| --- | --- |

|  | Установите датчик МАР. Обратитесь к процедуре: Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) (303-14B Электронные органы управления - 2.2L Duratorq - Td4, Снятие и установка). |
| --- | --- |

|  | Установите крышку двигателя. Обратитесь к процедуре: Крышка двигателя - 2.2L Дизель(501-05 Отделка салона, Снятие и установка). |
| --- | --- |

|  | Подсоедините провод массы к аккумулятору и установите крышку. Обратитесь к процедуре: Спецификации (414-00 Система зарядки - Общая информация, Спецификации). |
| --- | --- |