# Задняя левая полуось (47.11.01)

### Специальный инструмент

205-928
Remover, Half Shaft Inboard Joint


205-857
Remover, Halfshaft


205-858
Remover, Halfshaft Inboard Joint

## Снятие

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения шарового шарнира не допускайте, чтобы полуось висела, не закрепленная с одной стороны.

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения шарового шарнира запрещается хранить или устанавливать полуоси в максимально сложенном положении.

ВНИМАНИЕ: Роликовые шарниры типа AAR (Angularly Adjusted Roller), установленные на внутренней стороне некоторых полуосей, не имеют внутреннего удерживающего механизма и потому могут разъединиться.

|  | 1 . | ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Установите под автомобиль надежные опоры. ПРИМЕЧАНИЕ: Все автомобили. Поднимите и подоприте автомобиль. |
| --- | --- | --- |

|  | 2 . | Слейте масло из дифференциала. Для получения дополнительной информации обратитесь к Слив трансмиссионного масла из дифференциала и заправка дифференциала трансмиссионным маслом (51.25.02) |
| --- | --- | --- |

|  | 3 . | Снимите колесо в сборе с шиной. Для получения дополнительной информации обратитесь к Колесо и шина |
| --- | --- | --- |

|  | 4 . | Отпустите гайку задней полуоси. |
| --- | --- | --- |

|  | 5 . | Снимите стойку стабилизатора. Для получения дополнительной информации обратитесь к Стойка заднего стабилизатора (64.35.24) |
| --- | --- | --- |

|  | 6 . | ПРИМЕЧАНИЕ: На иллюстрации показана правая сторона, на левой стороне процедура выполняется аналогичным образом. |
| --- | --- | --- |

|  | 7 . |  |
| --- | --- | --- |

|  | 8 . | Отверните и отбракуйте гайку задней полуоси. |
| --- | --- | --- |

|  | 9 . | Отсоедините заднюю полуось. Специальный инструмент : Remover, Halfshaft |
| --- | --- | --- |

|  | 10 . | Поставьте емкость для сбора вытекающего масла. |
| --- | --- | --- |

|  | 11 . | ПРИМЕЧАНИЕ: Автомобили, выпущенные до 2010 МГ. Установите специальный инструмент на корпус внутреннего шарнира задней полуоси. Специальный инструмент : Remover, Halfshaft Inboard Joint |
| --- | --- | --- |

|  | 12 . | ПРИМЕЧАНИЕ: Автомобили, выпущенные начиная с 2010 МГ. Установите специальный инструмент на кожух внутреннего шарнира задней полуоси. Специальный инструмент : Remover, Half Shaft Inboard Joint |
| --- | --- | --- |

|  | 13 . | ПРИМЕЧАНИЕ: Все автомобили. С посторонней помощью снимите заднюю полуось. |
| --- | --- | --- |

## Установка

|  | 1 . | Очистите элементы. |
| --- | --- | --- |

|  | 2 . | ВНИМАНИЕ: Будьте очень осторожны, чтобы не повредить уплотнение. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что стопорное кольцо установлено со стороны конца полуоси. Невыполнение этого указания может привести к повреждению автомобиля. Установите новое стопорное кольцо на заднюю полуось и с посторонней помощью присоедините внутренний шарнир равных угловых скоростей к дифференциалу. |
| --- | --- | --- |

|  | 3 . | ПРИМЕЧАНИЕ: Защита уплотнения рассчитана на разделение на две секции. Снимите и отбракуйте защиту масляного уплотнения задней полуоси. |
| --- | --- | --- |

|  | 4 . | С посторонней помощью, установите заднюю полуось на ступицу. |
| --- | --- | --- |

|  | 5 . | ВНИМАНИЕ: На этой стадии затяните гайки только усилием руки. Наверните новую гайку задней полуоси. На этой стадии полностью не затягивайте. |
| --- | --- | --- |

|  | 6 . | ВНИМАНИЕ: На этой стадии затяните гайки и болты только усилием руки. Подсоедините оба нижних рычага к ступице в сборе. На этой стадии полностью не затягивайте. |
| --- | --- | --- |

|  | 7 . | ВНИМАНИЕ: На этой стадии затяните гайку и болт только усилием руки. Подсоедините продольный рычаг к ступице в сборе. На этой стадии полностью не затягивайте. |
| --- | --- | --- |

|  | 8 . | Закрепите трос стояночного тормоза. |
| --- | --- | --- |

|  | 9 . | Поддомкратьте автомобиль, установив домкрат под заднюю ступицу. |
| --- | --- | --- |

|  | 10 . | ВНИМАНИЕ: Гайки и болты требуется затягивать, когда автомобиль опирается на подвеску. Затяните гайки и болты обоих нижних рычагов. Крутящий момент: 175 Nm Затяните гайку и болт продольного рычага. Крутящий момент: 270 Nm Затяните гайку задней полуоси. Крутящий момент: Stage 1. 330 Nm Stage 2. 30° Застопорьте гайку ступицы зачеканкой. |
| --- | --- | --- |

|  | 11 . | Установите стойку стабилизатора. Для получения дополнительной информации обратитесь к Стойка заднего стабилизатора (64.35.24) |
| --- | --- | --- |

|  | 12 . | Установите колесо. Для получения дополнительной информации обратитесь к Колесо и шина |
| --- | --- | --- |

|  | 13 . | ВНИМАНИЕ: Не заливайте в дифференциал масло до уровня пробки заливного отверстия. Пробка заливного отверстия используется только для заливки в дифференциал масла и не является указателем уровня. Залейте в дифференциал требуемое количество масла. Для получения дополнительной информации обратитесь к Слив трансмиссионного масла из дифференциала и заправка дифференциала трансмиссионным маслом (51.25.02) |
| --- | --- | --- |